## Slide 1: Tesis de Licenciatura
ClashRT: Una herramienta para construir sistemas SCADA, emulando planificación en Tiempo Real
Pablo Esper

## Slide 2: Objetivos
Diseñar una herramienta para construir sistemas SCADA
Emular la planificación en Tiempo Real
Implementar en Win32, con sus facilidades para Tiempo Real

## Slide 3: Contenidos
Introducción a los Sistemas de Tiempo Real
Descripción de los Sistemas SCADA
Análisis del Software de Base para Tiempo Real
Emulación de la Planificación en Tiempo Real
Diseño de la herramienta
Implementación en Win32
Demostración de un SCADA de ejemplo
Tests de los algoritmos de emulación en Tiempo Real
Conclusiones

## Slide 4: Sistemas de Tiempo Real
Características principales:
  Se desea obtener respuestas correctas en un tiempo máximo determinado, llamado meta o deadline
  El orden de ejecución de las tareas depende de la ocurrencia de eventos que suceden en el mundo real
Tres tipos de funciones bien diferenciadas:
  Monitoreo
  Control
  Actuación

## Slide 5: Sistemas de Tiempo Real
Clasificación basada en restricciones de tiempo:
  Duros
  Blandos
  Firmes
Algunas aplicaciones:
  Automatización de fábricas y procesos industriales
  Control de tráfico vehicular, aéreo y satelital
  Redes de fibra óptica y canales de alta velocidad para transmitir datos, audio y video
  Monitoreo de pacientes y alta tecnología para la medicina

## Slide 6: Sistemas de Supervisión de Procesos
Características principales:
  Sistemas que están conectados al mundo exterior, a través de dispositivos de E/S.
  Mantienen una Imagen del entorno, la cual es actualizada a intervalos regulares
  Son un conjunto de programas para monitorear, coordinar y controlar los diferentes componentes del sistema.
  Están divididos en diferentes tareas
  En general, son Sistemas de Tiempo Real blandos o firmes
  También son llamados sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

## Slide 7: Sistemas SCADA
Funciones principales:
  Monitoreo y control del sistema
  Administración general del sistema: control de tareas, prioridades, excepciones.
  Validación de datos
  Funciones de registro de las operaciones
  Proveen reportes con diferentes niveles de detalle y de información de acuerdo al perfil del usuario

## Slide 8: Sistemas SCADA
Arquitectura:
  La Imagen del mundo exterior está compuesta por puntos de supervisión, los cuales conforman un Base de Datos
  La Base de Datos puede estar formada por miles de puntos y es accedida por las tareas del sistema SCADA y por las tareas de otros módulos.
  La funcionalidad de un sistema SCADA se puede dividir en tres niveles de servicio:
    BSL (Basic Service Level)
    PSL (Particular Service Level)
    ISL (Interface Service Level)

## Slide 9: Sistemas SCADA
Categorías:
  Los sistemas SCADA se pueden dividir en 5 categorías, de acuerdo a su su facilidad de uso, flexibilidad del software y su interface con el programador y usuario:
    Software específico
    Facilidades agregadas
    Instrumentación Virtual
    Interfaz con un lenguaje
    Código fuente

## Slide 10: Software de base para Tiempo Real
Requerimientos mínimos de un Sistema Operativo para Tiempo Real (RTOS):
  Multitarea
  Microkernel
  Planificación por prioridades y preemptive
  Atención de interrupciones dentro de un límite de tiempo especificado
  Context switches en forma muy rápida
  Soporte de Reloj de Tiempo Real

## Slide 11: Software de base para Tiempo Real
Servicios provistos por los RTOS Multitarea:
  Planificación de tareas de acuerdo a su algoritmo de planificación y al nivel de prioridad de las mismas
  Cumplimiento de los requerimientos de tiempo de las tareas
  Manejar las interrupciones del sistema y tratar de minimizar el tiempo de atención de las mismas, para poder predecir su impacto sobre las tareas de Tiempo Real
  Mecanismos de comunicación y sincronización entre tareas

## Slide 12: Software de base para Tiempo Real
Planificación de tareas:
  Es un tema clave en los RTOS
  La teoría de planificación (scheduling) para Tiempo Real se relaciona con el hecho de hacer cumplir las restricciones de tiempo de las tareas
  Dado un conjunto de tareas, el objetivo es:
    Encontrar planes óptimos estáticos que minimicen el tiempo de respuesta
    Poder predecir la ejecución de las mismas
  Estas estas actividades son realizadas por el planficador (scheduler) y despachador (dispatcher) de tareas.

## Slide 13: Software de base para Tiempo Real
Mecanismos de comunicación entre tareas:
  Memoria compartida. Es preferible para tareas que ejecutan en una misma máquina
  Pasajes de mensajes, con sus dos tipos de comu-nicación: sincrónica y asincrónica. Es el mecanismo utilizado para la comunicación a través de un red
Mecanismos de sincronización entre tareas:
  Secciones críticas y locking
  Estimulación cruzada para el control entre tareas

## Slide 14: Win32 para Tiempo Real
Es una familia de Sistemas Operativos de Propósito General (GPOS), basados en una arquitectura de 32-bit
Está compuesta por varios sistemas Windows:
  Windows2000 / WindowsNT (tecnologías más poderosas)
  Windows98 / Windows95 (con fines hogareños)
  Windows 3.1 con integración de Win32s (obsoleto)

## Slide 15: Win32 para Tiempo Real
Cumple con varios de los requerimientos de los RTOS:
  Microkernel (Windows2000/NT)
  Multitarea con servicios de comunicación y sincronización
  Planificación por prioridades y preemptive
  Atención de interrupciones por prioridades y en forma preemptive
  Soporte de Reloj de Tiempo Real (System Timer)

## Slide 16: Win32 para Tiempo Real
La Win32 API es la interface de acceso común para todos los O/S
Compuesta por una colección de funciones, estructuras de datos, macros y otros elementos de programación
Las tecnologías más poderosas poseen capacidades específicas

## Slide 17: Win32 para Tiempo Real
El Reloj del Sistema tiene la siguiente resolución:
  Windows2000 / WindowsNT: 10 ms
  Windows98 / Windows95: 55 ms
Con funciones específicas, se puede obtener mayor precisión del tiempo, en el orden de 0.8 microsegundos

## Slide 18: Win32 para Tiempo Real
Toda aplicación de Win32 consta de uno o más procesos
Cada proceso está compuesto por uno o más threads (Multithreading)
Cada thread es la unidad básica de ejecución que puede ser planificada por el O/S

## Slide 19: Win32 para Tiempo Real
Cada thread tiene asignada una scheduling priority
El scheduler mantiene una cola de threads por cada nivel de prioridad
El algoritmo que utiliza el scheduler es: highest priority ready thread first. Para el intralevel scheduling utiliza Round-Robin o FIFO (sólo en Windows2000)

## Slide 20: Win32 para Tiempo Real
La scheduling priority está compuesta por:
  base priority
  dynamic priority
La base priority está compuesta por:
  La priority class del proceso
  El priority level del thread, relativo a la priority class del proceso

## Slide 21: Win32 para Tiempo Real
Cada proceso pertenece alguna de las siguientes priority classes:
  IDLE_PRIORITY_CLASS
  BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS (*)
  NORMAL_PRIORITY_CLASS
  ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS (*)
  HIGH_PRIORITY_CLASS
  REALTIME_PRIORITY_CLASS
(*) Sólo disponible en Windows2000

## Slide 22: Win32 para Tiempo Real
Cada proceso pertenece alguna de las siguientes priority classes:
  THREAD_PRIORITY_IDLE
  THREAD_PRIORITY_LOWEST
  THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
  THREAD_PRIORITY_NORMAL
  THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
  THREAD_PRIORITY_HIGHEST
  THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL

## Slide 23: Win32 para Tiempo Real
La dynamic priority inicialmente es igual a la base priority
La dynamic priority es aumentada (boost) o disminuida de acuerdo a técnicas del O/S
La dynamic priority nunca podrá ser menor que la base priority

## Slide 24: Win32 para Tiempo Real
Trabaja con 32 niveles de prioridades, donde 0 es la más baja y 31 la más alta
Los 16 niveles más altos corresponden a la priority class REALTIME_PRIORITY_CLASS. Los threads del O/S se ejecutan dentro de esta clase
Todos los threads se ejecutan en el nivel de prioridad de interrupción más bajo: 0

## Slide 25: Planificación en Tiempo Real
Los algoritmos de planificación de los RTOS, trabajan con diferentes restricciones de tiempo:
  Tiempo de llegada
  Tiempo de listo
  Tiempo de ejecución
  Tiempo de meta o deadline
La mayoría de los modelos consideran dos tipos de tareas a planificar:
  Tareas periódicas
  Tareas aperiódicas

## Slide 26: Planificación en Tiempo Real
La teoría de planificación trata con dos clases de algoritmos:
  Estáticos
  Dinámicos
Estos algoritmos pueden usar dos tipos de prioridades:
  Fijas
  Variables

## Slide 27: Planificación en Tiempo Real
El algoritmo de planificación produce un plan de ejecución, el cual especifica un orden para ejecutar las tareas.
Algunos ejemplos:
  Rate Monotonic: estático, con prioridades fijas y desalojo del procesador
  Earliest Deadline First: estático o dinámico, con prioridades fijas o variables y desalojo del procesador
  Least Slack First: dinámico, con prioridades fijas y desalojo del procesador

## Slide 28: Emulación de la Planificación en TR
Existirán diversas aplicaciones en donde sólo los RTOS cumplirán con todos los requerimientos
Factores que justifican la emulación de los algoritmos de planificación en TR en un GPOS:
  Integración: diferentes tareas en un solo O/S
  Desarrollo: herramientas de desarrollo disponibles
  Portabilidad: código escrito en lenguajes open y standard
  Costo: implementación total en un solo O/S, reduce significativamente el costo

## Slide 29: Emulación de la Planificación en TR
Se utilizan diferentes técnicas de emulación:
  Asignación manual de prioridades, de acuerdo a un algoritmo de planificación en TR o a resultados obtenidos luego de pruebas exhaustivas
  Modelo Client/Server simple
  Modelo Client/Server múltiple, conjuntamente con la asignación de prioridades de acuerdo a un algoritmo de planificación en TR
  Reescribir un paquete de threads sobre el kernel del GPOS

## Slide 30: Emulación de la Planificación en TR
Se trabaja con un modelo base y sus respectivos parámetros:
  Arquitectura monoprocesador
  El O/S es un GPOS
  El O/S trabaja con prioridades, con multilevel y preemptive
  El O/S no estará dedicado a las tareas de Tiempo Real
  Las tareas de Tiempo Real son periódicas
  La meta de cada tarea de Tiempo Real es igual a su período de ejecución
  En lo posible, el GPOS no utilizará la técnica de ajuste dinámico de prioridades